# Zusammenfassung
Internet of Things, also die Möglichkeit, Daten unter Geräten auszutauschen, soll für einen Fahrradfahrer nutzbar gemacht werden. Das mobile Gerät soll durch Energy Harvesting gespiesen werden und bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h Sensordaten mit Bluetooth Low Energy (BLE) senden. Die Arbeit baut auf einer Machbarkeitsstudie auf, die das Management der gewonnenen Energie mit dem Chip EM8500 löst. Als Verarbeitungs- und Sendemodul wird das SensorTag von Texas Instruments der Serie Simple Link benutzt. Dieses Board beinhaltet einen Wireless MCU und den Low Power Cortex M3.
Aufgabe der Arbeit sind das Entwickeln einer miniaturisierten Leiterplatte, die nicht grösser als das verwendete TI-SensorTag ist. Das Einstellen von Speicherelementen und Schwellwerten für die Energiegewinnung und das Power optimieren des Codes. Als Produkt steht neben der Hardware eine benutzerfreundliche Android Applikation zur Verfügung.
Diese beinhaltet Einstellungen der Sensoren und einen ansprechenden Tachometer, der die Fahrgeschwindigkeit anzeigt.
Anfangs wird der Aufbau der Machbarkeitsstudie in Betrieb genommen. Die bestehende Version sendet Geschwindigkeit ab 45 km/h und basiert auf einem fliegenden Aufbau.
Nach der Verbesserung der Harvesterschaltung, sodass bei 10 km/h rund 20 $\mu$W zur Verfügung stehen, wird der Print designt. Das Energy Managment im EM8500-Chip und die Firmware des TI-SensorTags werden komplett neu geschrieben. Die Schwellwerte beim Energy Management basieren auf dem MPP des Harvesters und dem Ziel, konstant BLE-Daten bei 10 km/h zu senden. Bei der Firmware das TI-SensorTags werden über Sleep-Funktionen dem System genügend Zeit zum wieder Aufladen gegeben.

Der Prototyp ist eine konfigurierbare BLE-Applikation, die bei 10 km/h jede zweite Minute Geschwindigkeits-, Druck-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten erhält. Bei 20 km/h werden die Daten nach 20 s und bei über 45 km/h konstant aktualisiert.

Summery
Internet of things, the possibility to exchange data between devices, should be made accessible for bicycle user. The mobile device is powerd by the bicycle at atleast 10km/h and send data throu Bluetooth Low Energy (BLE). The task is based on a feasibility study, witch solves the energy management through the chip EM8500. The SensorTag of Texas Instruments Simple Link series is responsible for sending the data. This board contains a wirless MCU and a low power Cortex M3.

The goal of the task the development of a miniaturised board, witch should not be bigger then the used TI-SensorTag. The adjustment of data storage, energy management and the power friendliness of the code. The finished product contains the hardware and a user friendly android application.

This includes the adjustment of the sensors and a tachometer, which shows the current speed.

At the start the feasibility study was developed. The current version sends speeds from 45km/h on

After improvement to the energy harvesting, which allows 20 $\mu$ at 10km/h. The energy management of the EM8500-Chip and the firmaware of the TI-SensorTag are completely rewritten. The threshold of the energy management is based on the MPP of the harvester and the goal to send constant BLE-data at 10km/h. The firmware of the TI-SensorTag uses sleep functions to reduce the energy requirements.

A prototype is a configurable BLE-application, which sends speed, presser, temperature and air moister data at a two minute interval at atleast 10km/h. From 20km/h onward the data is send every 20seconds and over 45km/h the data is send constantly.